        Work piece diameter in inches for perfect knurling

The maximum diameter increase is the estimate in inches of how much larger
a fully-formed knurl will be over the starting diameter. [X] is the
integer number of knurl pitches around the circumference.

Knurl: Enco holder [diameter = 0.75 inches, 40 teeth]
  0.113 [6] 0.506 [27] 0.881 [47] 1.256 [67] 1.631 [87]
  0.131 [7] 0.525 [28] 0.900 [48] 1.275 [68] 1.650 [88]
  0.150 [8] 0.544 [29] 0.919 [49] 1.294 [69] 1.669 [89]
  0.169 [9] 0.562 [30] 0.937 [50] 1.312 [70] 1.688 [90]
  0.188 [10] 0.581 [31] 0.956 [51] 1.331 [71] 1.706 [91]
  0.206 [11] 0.600 [32] 0.975 [52] 1.350 [72] 1.725 [92]
  0.225 [12] 0.619 [33] 0.994 [53] 1.369 [73] 1.744 [93]
  0.244 [13] 0.637 [34] 1.013 [54] 1.387 [74] 1.763 [94]
  0.263 [14] 0.656 [35] 1.031 [55] 1.406 [75] 1.781 [95]
  0.281 [15] 0.675 [36] 1.050 [56] 1.425 [76] 1.800 [96]
  0.300 [16] 0.694 [37] 1.069 [57] 1.444 [77] 1.819 [97]
  0.319 [17] 0.713 [38] 1.087 [58] 1.463 [78] 1.837 [98]
  0.338 [18] 0.731 [39] 1.106 [59] 1.481 [79] 1.856 [99]
  0.356 [19] 0.750 [40] 1.125 [60] 1.500 [80] 1.875 [100]
  0.375 [20] 0.769 [41] 1.144 [61] 1.519 [81] 1.894 [101]
  0.394 [21] 0.787 [42] 1.163 [62] 1.537 [82] 1.913 [102]
  0.412 [22] 0.806 [43] 1.181 [63] 1.556 [83] 1.931 [103]
  0.431 [23] 0.825 [44] 1.200 [64] 1.575 [84] 1.950 [104]
  0.450 [24] 0.844 [45] 1.219 [65] 1.594 [85] 1.969 [105]
  0.469 [25] 0.863 [46] 1.237 [66] 1.613 [86] 1.987 [106]
  0.487 [26]
        Maximum diameter increase = 0.05 inches